## Slide 1
Lec 0x2
实验 2： Cache
曹语 蒋城昊
2026 年 3 月 25 日
“
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
1
N

## Slide 2
Cache 作为 CPU 和内存之间的存储结构，能够利用其速度快、容量小的特点，在速度相差较大的两种硬件之间，起到协调两者数据传输速度差异的作用，是 CPU 存储层次中的重要组件。
对于整个 Cache 模块的结构和功能，总体来说 Cache 内部可以再细分至控制模块（橙色）和存储模块（绿色）两个子模块。
Cache是什么
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 3
•二路组相联： 一个 index 对应两个 cacheline，可以优先减少因为 index 地址冲突导致
的 cache 失配
•与BTB表类似，Cache的存储模块也分为Tag， Index和offset
Tag： 用于具体比对读取的cacheline是否正确，
Index： 用于索引需要访存的地址在表中的位置 offset： Cache中一行数据（即cacheline）不止存了访存地址的64位数据（在我们的实现中一个
cacheline储存了256位数据），所以需要用offset提取出cacheline中对应访存地址的数据（64位）
•write alloc： 写失配时将数据从内存载入 cache，便于之后多次读写该数据的时候可以从内存得到数据
•write back： 写命中时仅修改 cache，当 cacheline 被挤 出 cache 时写回内存，避免每次写数据的时候都写内存
Cache存储模块
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N
63 9 8 5 4 3 2 0
GRANU

## Slide 4
无Write Back Buffer：
总线写回
总线读取
有Write Back Buffer：
Cacheline 写入 Write back buffer
read 优先： 当发生 write alloc 并需要将 cacheline 挤出 cache 并且将脏数据写回内存时，首先将数据载入cache、同时将被挤出 cache 的数据暂存到 Write
Back Buffer，然后将被挤出 cache 的数据写回内存，这样 piepline 读 cache 的数据和 CMU 将数据写回内存可以并行，pipeline 无需等待 cache back 的时间，提高执行效率
总线读取
Back Buffer
Write
Memory
总线写回
Ys 91
G U
U N IVERS ITY
ZHEJ IAN G
N
4 × 多个周期
4 × 多个周期
4 × 多个周期
4 × 多个周期
1 个周期

## Slide 5
对于 CMU 的控制逻辑，一般可以采用状态机的模式来管理，右图给出了一种可行的状态机类型。该状态机针对write back 策略进行实现，将 Cache 的行为归纳为 3 个状态。该部分 CMU 并没有专门提供模块封装，大家可以在 Cache 中直接实现，也可以选择单独封装出一个 CMU 模块
Cache控制模块
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N
IDLE READ WRITE

## Slide 6
该状态表示有限状态机处于空闲状态不工作。
1. 如果 CacheBack 检查未失配，有限状态机保持IDLE 状态，不发出任何控制信号。
2. 如果 CacheBank 检查失配，CacheBank 发送给write back buffer 的脏数据信号载入 write back buffer，cachebank 发送给 CMU 的载入数据信号载入 CMU 的寄存器，进入 READ 状态，busy_rd变为 1。
IDLE 状态
初始化
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 7
该状态根据 IDLE->READ 载入 CMU 的地址，将数据写回 Cache。这里我们的 Cache 的 word 是 64位，但是 Cacheline 是 256 位，所以我们要分四 次读取内存中的数据。然后开始如下操作流程：
1. 将变量 count 初始化为 0
2. 将 CacheLine 要读的地址通过 dmem_ift 传递给总线，发送读请求
3. 等待 dmem_ift.r_reply_valid=1，得到需要的第一个 64 位数据
读事务执行 READ 状态
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 8
4. 根据 CMU 在 IDLE->READ 时候载入的写 入 cacheline 的 set 、addr，将读到的数据写 入 cache（CacheBank 中完成，只需要接对 对应线即可）
5. count++，再重复执行上述操作四次，直 到一个 cacheline 读完，发送 finish_rd
6. 看 write back buffer 是不是 busy，是的话进入 WRITE 状态开始将脏数据写回 memory，不是的话返回 IDLE 状态，完成一次 cache 失配处理， busy_rd 变为 0。
读事务执行 READ 状态
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 9
读事务执行 WRITE 状态
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 10
添加cache过后的core结构如上图，Core 的 IF 、 MEM 读写请求发送到 icache 和 dcache， icache 、dcache 根据需要将读写请求转发给总线，进而发送给 memory
Core结构
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N

## Slide 11
Dcache 结构 如上图，相较于 Icache 增加了一个旁路，用于判断访存地址是否为 mmio 的映射地址，对于这些地址的访问，不能由 cache 存储，需要直接通过总线访问 ,所以我们需要在 dcache 中先进行地址判断，若为特殊地址，则直接输出给总线访问，否则正常访问 cache
其中 Icache 结构 如上图，传入需要读取指令的 pc 及相关信息，并从中返回 inst
Core结构
ZHEJ IAN G U N IVERS ITY
Ys 91
G U
N